|  | СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК серии LT моделей FDL-10 ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на подвесной пыле-, влагозащищенный светильник серии LT FDL-10 (Далее Светильники). Светодиодные светильники серии LT моделей FDL-10 предназначены для общего освещения производственных цехов, торговых, складских и иных помещений с высокой концентрацией пыли, влаги и т.д. Светодиодные светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока частотой 50Гц и номинальным напряжением 180-245В. Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013 и ГОСТ 30804.6.4-2013. 1.Технические характеристики Наименование Светильник LT FDL-10 Габаритные размеры 520*470мм Мощность 100Вт/120Вт/150Вт Способ крепления на крюк, на трос Световой поток 12500Лм* (100Вт) 15000Лм* (120Вт) 18750* (150Вт) Диапазон рабочих температур от - 40 оС, до +40 оС. Цветовая температура 6000K+±500 Степень защиты IP65 Коэффициент мощности 0,95 Климатическое исполнение УХЛ 2 Коэффициент пульсации менее 5% Срок службы 30 000 часов Тип кривой силы света Д (угол светораспределения 120о) Класс защиты от поражения эл. током I * без учета потерь на защитном стекле. Ввиду проведения постоянных работ по модернизации светильников, некоторые характеристики могут отличаться на 10% от заявленных. Устройство Светодиодный светильник состоит из: 2.1. Корпус из литого алюминия, окрашенный серой порошковой краской, с отсеком для драйверов, ребрами охлаждения и с установленными светодиодами. 2.2. Защитное пластиковое стекло. 2.3. Встроенный электронный драйвер. 2.4. Отражатель из анодированного алюминия. *Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя. 2.5. Схематическое изображение Требования безопасности 3.1. Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании, и в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 3.2. Перед монтажом убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель). 3.3. Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком. 3.4. Подключение, эксплуатация светильника к поврежденной / неисправной сети запрещена. Внимание! Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику РЕ. 3.5. Светильники с поврежденным корпусом/ стеклом/ проводом эксплуатировать нельзя. | 4. Монтаж 4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в комплектности 4.2. Установите отражатель и закрепите его с помощью 4 винтов. 4.3. Подвесьте светильник на трос или крюк. 4.4. Подсоедините питающие провода к выведенным проводам светильника. При отсутствии обозначений на проводах, следует считать: коричневый провод – L(фаза), синий провод – N (ноль), желто-зеленый – PE (заземление). Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. 4.5.Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью, без применения абразивных материалов и растворителей. В комплект поставки входят: Светодиодный светильник - 1 шт. Отражатель -1 шт. Паспорт - 1 шт.на 1 изд. Упаковочная коробка - 1 шт.на 1 изд. 5. Правила хранения Правила Хранения и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69. Светильники должны храниться в помещениях c естественной вентиляцией при температуре воздуха от -400С до +400С и относительной влажности не более 95%. Срок хранения 6 месяцев со дня отгрузки. 6. Транспортирование Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах. При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений, соблюдая требования манипуляционных знаков. 7. Свидетельство о приемке Светодиодные светильники серии LT моделей FDL-10 соответствуют требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и признаны годным к эксплуатации. Номер декларации соответствия: №EAЭС N RU Д-RU.АЖ49.B.07086/20 Срок действия с 18.05.2020 по 17.05.2023. ТР ТС 037/2016 и признаны годным к эксплуатации. Номер декларации соответствия: №EAЭС N RU Д-RU.НВ35.B.02297/20 Срок действия с 14.05.2020 по 13.05.2023. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям нормативных документов. 8.2 Изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации и хранения. 8.3 Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки. 8.4 Гарантия не распространяется на светильники: - имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей. 8.5. Гарантия не покрывает: а) брак светильника в результате непредвиденных случаев: т.е. случайные обстоятельства и/или форс-мажор (включая электрошок, молния, пожары, землетрясения, военные действия любого характера), которые не могут быть приписаны к дефектам светильника в результате производственного процесса; б) брак, вызванный аварийными отключениями, скачками напряжения выше 245В/ проседанием напряжения ниже 180В, либо перегруженностью электрической сети. Гарантия не обязана покрывать расходы связанные с монтажом/демонтажом, а также хранением светильника (в случае бракованного/неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/неисправности) 8.6. В случае обнаружения неисправности светильника или выхода его из строя, не по вине потребителя, до истечения гарантийного срока, следует направить претензию по адресу: 660048 г.Красноярск, ул. Маерчака, 49, ООО «ПКФ Электротехническое оборудование». 8.7. По окончанию срока службы светильник подлежит проверке специалистом для заключения о дальнейшем его использовании. Дата продажи________________ Штамп магазина______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |