|  | СВЕТИЛЬНИК под светодиодную лампу серии ССП LT-202 ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на светильники серии ССП LT-202 под светодиодные лампы (Далее Светильники). Светильники серии ССП LT-202 предназначены: • для общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечных, теплиц, цехов предприятий, гаражей, подвалов и т.п.); • для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. В качестве источника света в данные светильники устанавливаются светодиодные лампы с цоколем G13. 1.Технические характеристики Наименование Светильник ССП LT-202 Габаритные размеры 600*100*65мм Мощность 2*9Вт Тип цоколя G13 Световой поток Согласно характеристикам светодиодных ламп Диапазон рабочих температур от - 45 оС, до +45 оС. Цветовая температура Степень защиты IP65 Коэффициент мощности Климатическое исполнение УХЛ 2 Коэффициент пульсации Цвет корпуса Серый Тип кривой силы света Класс защиты от поражения эл. током I * Светильник поставляется без ламп Устройство Светильник состоит из: 2.1. Пластиковый корпус, изготовленный из материала ABS. 2.2. Рассеиватель, изготовленный из светостабилизированного полистирола, либо из поликарбоната. 2.3. Металлическая монтажная пластина-отражатель, окрашенная белой порошковой краской. 2.4. Цоколя G13 и соединительные провода. *Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя. 2.5. Схематическое изображение Комплектность: Корпус - 1 шт., Монтажная пластина-отражатель - 1 шт., Рассеиватель - 1шт., Цоколь G13 – 4 шт., Пластиковые защелки рассеивателя – 6 шт., Уплотнительный сальник – 1 шт., Крепежные элементы с комплектом саморезов – 2 шт., паспорт – 1 шт на 1 изд. Требования безопасности 3.1. Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании, и в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 3.2. Перед монтажом убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель). 3.3. Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком. 3.4. Подключение, эксплуатация светильника к поврежденной / неисправной сети запрещена. Внимание! Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику РЕ. 3.5. Светильники с поврежденным корпусом/ рассеивателем/ проводом эксплуатировать нельзя. | 4. Монтаж 4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в комплектности 4.2.Выньте из корпуса светильника монтажную пластину-отражатель, предварительно повернув поворотные крепления таким образом, чтобы они совпали с отверстием в пластине. 4.3. Установите на корпус светильника защелки рассеивателя, с торца корпуса светильника установите на уплотнительный сальник. 4.4.Закрепите корпус на предварительно установленные на поверхности крепежные элементы (крепежные элементы крепятся на саморезы с использование дюбелей, входят в комплект поставки), возможна установка на подвесы (не входит в комплект). 4.5. Пропустите питающие провода внутрь светильника через сальник. 4.6.Подсоедините подготовленные концы питающих проводов к гнездам L, N в клеммном зажиме, затяните винты (если предусмотрено); При отсутствии обозначений на клеммном зажиме, следует считать: левое гнездо клеммного зажима – L(фаза), правое гнездо – N (ноль), центральное – PE (заземление). Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. 4.7. Установите цоколя, с обеих сторон светильника (в случае если они не установлены). 4.8.Установите монтажную пластину-отражатель, поверните поворотные крепления на 90 градусов. 4.9. Установите лампы в цоколя G13. 4.10. Установите рассеиватель и закрепите его пластиковыми защелками, установленными на корпусе. 4.11.Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью, без применения абразивных материалов и растворителей. 5. Правила хранения Правила Хранения и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69. Светильники должны храниться в помещениях c естественной вентиляцией при температуре воздуха от -400С до +400С и относительной влажности не более 95%. Срок хранения 6 месяцев со дня отгрузки. 6. Транспортирование Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах. При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений, соблюдая требования манипуляционных знаков. 7. Свидетельство о приемке Светильники серии ССП LT-202 соответствуют требованиям: ТР ТС 037/2016 и признаны годным к эксплуатации. Номер декларации соответствия: №EAЭС N RU Д-RU.НВ35.B.02297/20 Срок действия с 14.05.2020 по 13.05.2023. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям нормативных документов. 8.2 Изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации и хранения. 8.3 Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки. 8.4 Гарантия не распространяется на светильники: - имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей. 8.5. Гарантия не покрывает: а) брак светильника в результате непредвиденных случаев: т.е. случайные обстоятельства и/или форс-мажор (включая электрошок, молния, пожары, землетрясения, военные действия любого характера), которые не могут быть приписаны к дефектам светильника в результате производственного процесса; б) брак, вызванный аварийными отключениями, скачками напряжения выше 245В/ проседанием напряжения ниже 180В, либо перегруженностью электрической сети. Гарантия не обязана покрывать расходы связанные с монтажом/демонтажом, а также хранением светильника (в случае бракованного/неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/неисправности) 8.6. В случае обнаружения неисправности светильника или выхода его из строя, не по вине потребителя, до истечения гарантийного срока, следует направить претензию по адресу: 660048 г.Красноярск, ул. Маерчака, 49, ООО «ПКФ Электротехническое оборудование». 8.7. По окончанию срока службы светильник подлежит проверке специалистом для заключения о дальнейшем его использовании. Дата продажи________________ Штамп магазина______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |