|  | СВЕТИЛЬНИК серии НСП/ФСП LT ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на светильники серии НСП/ФСП LT под светодиодные/энергосберегающие лампы (Далее Светильники). Светильники серии НСП/ФСП LT предназначены для освещения производственных помещений с нормальными условиями труда. В качестве источника света в данные светильники устанавливаются лампы с цоколем Е40. Лампы и ПРА в комплект поставки не входят. 1.Технические характеристики Наименование Светильник НСП/ФСП LT Габаритные размеры Тип цоколя 600*120*90мм (2*9Вт) 1265*120*90мм (2*18Вт) Мощность и габаритные размеры ФСП LT 427*290мм (до 200Вт) ФСП LT 440*300мм (до 300Вт) НСП LT 412*500мм (до 500Вт) Световой поток Согласно характеристикам ламп и ПРА Диапазон рабочих температур от - 45 оС, до +45 оС. Цветовая температура Степень защиты IP22 IP54 (только для светильников НСП LT с мощностью ламп до 500Вт и установленным защитным стеклом) Коэффициент мощности Климатическое исполнение УХЛ 2 Коэффициент пульсации Цвет корпуса Серый Тип кривой силы света Класс защиты от поражения эл. током I * Светильник поставляется без ламп и ПРА Устройство Светильник состоит из: 2.1. Крюк-патрон (ФСП LT мощность ламп до 200-300Вт) или корпус-патрон (НСП LT мощностью ламп до 500Вт) с возможностью подвеса на трос/ на крюк. 2.2. Отражатель из анодированного алюминия. 2.3. Возможна комплектация защитным стеклом и сеткой (только для светильников НСП LT с мощностью ламп до 500Вт). *Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя. 2.4. Внешний вид НСП LT ФСП LT Комплектность: Крюк-патрон (ФСП LT мощность ламп до 200-300Вт) либо Корпус-патрон (НСП LT мощность ламп до 500Вт) - 1 шт, Отражатель - 1 шт., Паспорт – 1 шт на 1 изд. Требования безопасности 3.1. Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании, и в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 3.2. Перед монтажом убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель). 3.3. Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком. 3.4. Подключение, эксплуатация светильника к поврежденной / неисправной сети запрещена. Внимание! Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику РЕ. 3.5. Светильники с поврежденным корпусом/ рассеивателем/ проводом эксплуатировать нельзя. | 4. Монтаж 4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в комплектности 4.2. Для ФСП LT мощность ламп до 200-300Вт: Открутите круглую гайку Крюк-патрона, вставьте крюк-патрон в отражатель, закрутите гайку с внутренней стороны отражателя. Для НСП LT мощность ламп до 500Вт: Выкрутите винты на корпус-патроне, совместите отверстия под винты с отверстиями в отражателе, закрутите винты с внутренней стороны отражателя. 4.3. Установите светильник на трос/крюк или иной подвес. 4.4. Для ФСП LT мощность ламп до 200-300Вт: Соедините подготовленные концы проводов крюк-патрона (белый провод – фаза, черный - ноль) с питающими проводами. Для НСП LT мощность ламп до 500Вт: Подсоедините подготовленные концы питающих проводов к гнездам L, N в клеммном зажиме, затяните винты (если предусмотрено); При отсутствии обозначений на клеммном зажиме, следует считать: левое гнездо клеммного зажима – L(фаза), правое гнездо – N (ноль), центральное – PE (заземление). Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. 4.5. Установите лампу в светильник. 4.6. Светильник готов к эксплуатации. 4.7..Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью, без применения абразивных материалов и растворителей. 5. Правила хранения Правила Хранения и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69. Светильники должны храниться в помещениях c естественной вентиляцией при температуре воздуха от -400С до +400С и относительной влажности не более 95%. Срок хранения 6 месяцев со дня отгрузки. 6. Транспортирование Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах. При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений, соблюдая требования манипуляционных знаков. 7. Свидетельство о приемке Светильники серии НСП/ФСП LT соответствуют требованиям: ТР ТС 037/2016 и признаны годным к эксплуатации. Номер декларации соответствия: №EAЭС N RU Д-RU.НВ35.B.02297/20 Срок действия с 14.05.2020 по 13.05.2023. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям нормативных документов. 8.2 Изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации и хранения. 8.3 Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки. 8.4 Гарантия не распространяется на светильники: - имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей. 8.5. Гарантия не покрывает: а) брак светильника в результате непредвиденных случаев: т.е. случайные обстоятельства и/или форс-мажор (включая электрошок, молния, пожары, землетрясения, военные действия любого характера), которые не могут быть приписаны к дефектам светильника в результате производственного процесса; б) брак, вызванный аварийными отключениями, скачками напряжения выше 245В/ проседанием напряжения ниже 180В, либо перегруженностью электрической сети. Гарантия не обязана покрывать расходы связанные с монтажом/демонтажом, а также хранением светильника (в случае бракованного/неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/неисправности) 8.6. В случае обнаружения неисправности светильника или выхода его из строя, не по вине потребителя, до истечения гарантийного срока, следует направить претензию по адресу: 660048 г.Красноярск, ул. Маерчака, 49, ООО «ПКФ Электротехническое оборудование». 8.7. По окончанию срока службы светильник подлежит проверке специалистом для заключения о дальнейшем его использовании. Дата продажи________________ Штамп магазина______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |